Kostrzyn, dnia 27 lutego 2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczącej zakupu pieca do utylizacji martwych zwierząt wraz z dostawą i montażem w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO

- Nazwa i adres zamawiającego.

Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn tel. +48 783 552 272

e-mail: związek.miedzygminny.schronisko@op.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2017 r., poz. 1579, ze zmianami ).

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pieca do utylizacji martwych zwierząt wraz z dostawą i montażem.

Adres dostawy i montażu: ul. Warzywna 25  Skałowo  62-025 Kostrzyn

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru bezusterkowego.

- Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji zamówień na sprzedaż i montaż pieców do utylizacji martwych zwierząt wraz z montażem.

- Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia:

Piec powinien być zgodny z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Urządzenie musi posiadać dwie komory, z niezależnymi palnikami wysokotemperaturowymi, gdzie druga komora jest komorą niezależną, odpowiadająca za dopalanie pozostałości lotnych powstałych w procesie utylizacji.
Wymagana temperatura w drugiej komorze musi przekraczać 850 C podczas procesu utylizacji.
Przepływy gazów odlotowych w drugiej komorze muszą wykazywać zdolność do pozostawanie w niej w czasie nie krótszym niż 2 sekundy.

Zasilanie gazem LPG z butli o pojemności 6400 l.

Piec powinien być wyposażony w urządzenie rejestrujące temperaturę w drugiej komorze urządzenia

podczas procesu utylizacji.
       Piec powinien być ładowany od frontu, z drzwiami uchylnymi i zamkami ryglowanymi.
       Piec powinien posiadać możliwość zastosowania specjalnych tac do współspalania kilku zwierząt.
       Urządzenie powinno być wykonane przy zastosowaniu ogniotrwałego betonu refrakcyjnego o

możliwości pracy w temperaturze do 1600 C.
       Piec powinien być wyposażony w specjalny panel sterowania do obsługi urządzenia i procesu utylizacji.
       Powinien posiadać  możliwość ustawienia czasu utylizacji i temperatury pracy pieca niezależnie dla

każdej z komór pieca.
       Urządzenie powinno być  wyposażone w automatyczne, energooszczędne, kontrolowane przez

sterownik elektroniczny włączanie i wyłączanie palników w celu utrzymania zadanej, optymalnej

temperatury procesu utylizacji oraz w automatyczne przechodzenie urządzenia w tryb „standby” po

zakończeniu trybu utylizacji.
       Palniki powinny być wyposażone w zintegrowany czujnik braku płomienia - zabezpieczenie odcinające

dopływ gazu.

Wielkość wsadu do 300 kg.

Urządzenie powinno być opatrzone odpowiednimi naklejkami świadczącymi o pracy zgodnie z normami

ochrony środowiska.

Wykonawca powinien zapewnić:

- transport urządzenia na miejsce instalacji,

- instalację urządzenia,

- próbny rozruch urządzenia,

- test odbiorczy,

- instrukcję obsługi zawierającą szczegóły na temat użytkowania, pielęgnacji oraz konserwacji

sprzętu,

- szkolenie obsługi urządzenia,

- serwis urządzenia.

- Oferta:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10.00 w  w biurze Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” ul. Warzywna 25 Skałowo 62-025 Kostrzyn  lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”, ul. Warzywna 25 Skałowo 62-025 Kostrzyn bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: związek.miedzygminny.schronisko@op.pl.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;

- przynajmniej dwie referencje od podmiotów, którym Wykonawca sprzedał i zamontował oferowany piec do 5 lat przed terminem składania oferty, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wysoką jakość i bezawaryjność oferowanego pieca,

- opis parametrów technicznych urządzenia ( ulotka).

Kryteria oceny oferty:

cena ofertowa brutto

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r.  o godz. 11.00 w biurze Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” , ul. Warzywna 25 Skałowo 62-025 Kostrzyn. Termin zawarcia umowy nastąpi nie wcześniej niż 31 marca 2018 r.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia oferty:

- Oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

Osoby upoważnione przez Zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postępowaniu:

Paweł Kubiak  607 205 325

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres WYKONAWCY:

…………………………………………….......................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

NIP  ....................................................... REGON…………….…………KRS…………….....…………

(pieczęć wykonawcy)

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27 lutego 2018 r. polegającym  na zakupie pieca do utylizacji martwych zwierząt wraz z montażem w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie oferuję  wykonanie  zamówienia za kwotę:  ………………………. złotych brutto,  w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ………. %.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto w zł | Cena brutto w zł | Stawka podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec do utylizacji martwych zwierząt, firma, typ, rodzaj ( wraz z transportem urządzenia na miejsce instalacji, instalację urządzenia, próbny rozruch urządzenia, test odbiorczy i szkolenie obsługi urządzenia). ……………………………………………...………………………………………………...…………………………………………………....................................................................... |  |  |  |

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………

………………………………….

Pieczęć i podpis Oferenta